- AMAÇ

Analizi yapılmak istenen süt örneklerinin laboratuvara kabul edilme kriterlerini belirlemektir.

- KAPSAM

Bu talimat çiğ süt ve pastörize süt numuneleri için geçerlidir.

- SORUMLULAR

Müdür

Müdür Yardımcısı

Teknik Koordinatör

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanı

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Elemanları

İlgili Bölüm Başkanları

- TALİMAT DETAYI

4.1. Sütler ışık geçirmeyen bir kapta laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer bulunduğu kap ışık geçiriyorsa, bu kap ışık geçirmeyen başka bir ambalajla getirilmelidir. Numune alma tutanağında numunenin alındığı yer, tarih ve saat mutlaka belirtilmelidir. Numunenin bulunduğu kap ışık geçiriyorsa veya yapılacak analize uygun sıcaklıkta ve sürede laboratuvara ulaştırılmadığı durumlarda ise numune ret belgesi düzenlenerek numune kabul edilmemelidir.

4.2. Mikrobiyolojik analizler için BGA-LS-01 Enstitü Kapsam Listesi’nde belirtilen koşullarda (ambalaj, sıcaklık, miktar vb.) numune kabul edilmektedir.

4.3. Kimyasal analizler için süt örnekleri 0oC- 4oC arasında taşınmalı ve depolanmalıdır. Örnekleme ve analiz arasında geçen süre mümkün olduğunca kısa olmalı ve 36 saati geçmemelidir. Söz konusu süre göz önünde bulundurularak Cuma günleri çiğ süt kabulü yapılmamalıdır. Homojenizasyon deneyi istenen pastörize/günlük sütlerde metot gereği analiz süresinin en az 48 saat olması dolayısıyla son kullanma tarihi bu süreyi kapsayacak şekilde olan numunelerin kabulü yapılmalıdır.

Kimyasal analizler için BGA-LS-01 Enstitü Kapsam Listesi’nde belirtilen koşullarda (ambalaj, sıcaklık, miktar vb.) numune kabul edilmektedir.

4.4. Süt örneklerinde antibiyotik ve sülfonamidlerin analizi için BGA-LS-01 Enstitü Kapsam Listesi’nde belirtilen koşullarda (ambalaj, sıcaklık, miktar vb.) numune kabul edilmektedir.

4.5. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından veya özel istek amacıyla şahıslar tarafından ulaştırılan veya kargo ile soğuk zincirde gelen numuneler hakkında Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümü tarafından yukarıda belirtilen kabul kriterlerinden herhangi birine ve/veya BGA-LS-01 Enstitü Kapsam Listesi’nde belirtilen koşullara (ambalaj, sıcaklık, miktar vb.) uymayan numunenin ilgili Bölüm/Birim sorumluları ile yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

4.6. Laboratuvara ulaştırılan numuneler, numune kabul kriterlerine uygun olarak getirilmemiş ise numune ret belgesi düzenlenerek reddedilir.

4.8. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından numunelerin ulaştırılmasında zamanlamaya dikkat edilmeli, laboratuvar yapılacak denetim (İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri) hakkında öncesinde bilgilendirilmelidir.